## Slide 1
QUARTUS 2 사용법

## Slide 2
Project 파일 만들기

## Slide 3
Create a New Project 버튼을 눌러 Project를 생성한다.
Project 파일 만들기
또는 [File]-[New Project Wizard]를 클릭!

## Slide 4
New Project Wizard : Introduction 창이 나오면 Next를 누른다.

## Slide 5
다음은 New Project Wizard의 5단계 중 첫 번째 단계이다. 첫 번째 칸은 작업할 폴더를 지정하는 부분이고, 두 번째 칸은 프로젝트 이름을 정해주는 부분이다. 세 번째 칸은 최상위 레벨 엔티티 이름을 넣어주는 부분으로 자동으로 둘째 칸에 넣은 이름으로 채워지게 된다. ※ 파일 제목에 한글이나 특수 문자(!,@)는 들어가면 안됨!( 버그 발생의 원인 )

## Slide 6
두 번째 단계는 프로젝트에 추가할 파일이나 라이브러리를 추가하는 항목이다. 다른 프로젝트의 회로가 하나의 심볼화되어 저장되어 있는 경우 이 두 번째 단계에서 추가하여 사용할 수 있다. 처음 프로젝트 수행 시에는 설정할 필요 없이 다음 단계로 이동한다. ( 대부분 설정 하지 않고 넘어 가므로 Next 누르면 됨)

## Slide 7
세 번째 단계는 디바이스 설정 단계이다. 사용하고자 하는 FPGA나 CPLD를 선택하면 된다. 시중에 판매되고 있는 거의 모든 디바이스가 등록되어 있다. 특정 디바이스를 선택하지 않을 땐 Target device에서 Auto device로 설정 후 다음 단계로 진행한다. 여기에서는 Cyclone II EP2C35F672C8로 지정하였다.
1
2
3
4

## Slide 8
네 번째 단계는 Quartus II Tool 외에 다른 EDA(Electronic Design Automation) Tool 설정 단계이다. 사용자가 원하는 Soc 설계 Tool을 추가로 설정할 수 있다. 사용하지 않을 땐 그냥 다음 단계로 넘어간다. = 우리는 사용하지 않으므로 넘어가면됨

## Slide 9
마지막 5단계는 1단계부터 4단계까지 설정 내용을 정리하여 보여준다. 확인 후 Finish버튼을 누른다.

## Slide 10
Schematic 그리기

## Slide 11
이제 프로젝트 생성이 완료되었으니 Schematic 파일을 생성한다. [File]-[New]를 클릭

## Slide 12
Block Diagram/Schematic File을 선택한 후 OK 버튼을 누른다.

## Slide 13
symbol을 불러오기 위하여 그림과 같이 Symbol Tool을 클릭하거나 빈 화면을 더블클릭한다.

## Slide 14
다음과 같이 Symbol선택 창에서 not을 검색하여 배치한다.
Ex) 입력이 2개인 AND Gate는 and2, 3개는 and3, OR Gate 는 or2 이런식

## Slide 15
같은 방법으로xor, input, output을 선택하여 배치한다.
Symbol들은 마우스 드래그를 이용하여 움직일 수 있으며 입출력 Symbol의 pin_name을 선택 [마우스 오른쪽 버튼]-[properties]를 클릭하거나 Symbol을 더블클릭하여 이름을 부여할 수 있다.

## Slide 16
모든 Symbol들은 입력과 출력이 될 수 있는 노드를 가지고 있어 마우스를 가져가면 마우스 포인터의 모양이 십자가 모양으로 바뀌게 된다.
이 때 마우스의 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 드래그하여 다른 심볼의 노드로 가져가면 사용자가 원하는 부분까지 연결선이 만들어지게 된다.
이 때 주의할 점은 드래그가 다른 심볼의 노드 끝부분에 도착하면 작은 사각형이 나오게 되는데 이 때 드래그를 종료해야 한다는 점이다.
더 가거나 덜 가면 잘못된 연결이 될 수 있다. 연결이 잘 못 되었을 경우 Delete 키를 이용하여 지울 수 있다.

## Slide 17
SW_A | SW_B | SW_C | LED1 | LED2
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
이제 다음과 같이 회로를 만들어서 시뮬레이션 결과와 진리표와 비교해보자.

## Slide 18
회로 설계 완료
설계 된 회로를 저장한다. [File]-[Save]나 [Save As…]를 클릭한다. 이 때 저장되는 파일은 반드시 프로젝트 이름과 같아야 하며 확장자는 자동으로 bdf로 설정된다. Save 버튼을 누르면 자동으로 프로젝트 이름이 나오니 그냥 저장 버튼을 누르면 된다.
프로젝트 이름과 같은지 확인!!

## Slide 19
회로 설계가 끝나면 컴파일 과정을 수행하여야 한다. 컴파일은 디자인 파일 통합, 문법 오류 검사, 설계 오류 검사, 회로 합성 등의 설정된 디바이스 및 설계된 회로를 활용하기 위한 여러 관련 파일을 만드는 과정을 진행한다. Error는 반드시 수정하여야 하며 Warning은 무시가 가능하다. 그렇지만 처음에는 Warning이 어떤 것이지 그리고 그 의미가 무엇인지는 확인해 보는 습관을 들이자.
Start Compilation을 눌러 설계한 회로를 컴파일 한다.
Warning은 무시 하고 다음 과정으로 넘어가면됨! But, Error는 반드시 회로를 수정하고 안나올때 까지 디버깅 후 다음 단계로 넘어가야함.

## Slide 20
회로 시뮬레이션

## Slide 21
컴파일이 성공적으로 끝났으며 이제 시뮬레이션을 해보자. 먼저 [File]-[New]에서 Vector Waveform File을 선택한다.

## Slide 22
시뮬레이션에 필요한 입출력 노드를 불러오기 위해 [Edit]-[Insert]-[Insert Node or Bus…] 항목을 선택하거나 화면 Name밑의 빈공간에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [Insert]- [Insert Node or Bus…]을 클릭한다.

## Slide 23
입출력 노드를 찾기 위해 Node Finder 버튼을 누른다.

## Slide 24
Node Finder 창이 뜨면 Fillter의 항목을 Pins: all로 설정한 후 List 버튼을 누르면 아래의 그림과 같이 노드들이 나타난다. Node Finder 창 중앙의 >>버튼을 눌러 전체를 오른쪽으로 이동시킨 후 OK 버튼을 누르고, Insert Node or Bus 창에서 OK 버튼을 누른다.
1
2
3
4
5

## Slide 25
이제 시뮬레이션이 끝나는 End Time을 설정해보자. [Edit]-[End Time]항목을 선택하여 설정할 수 있다.
여기서는 End Time을 1μs으로 설정해보았다.

## Slide 26
이제 진리표에 나온것 처럼 입력 A,B,C의 Low,High를 정해준다. 해당 입력 파형의 드래그 한후 Forcing Hogh를 선택하면 그 부분이 High가 된다. 다시 Forcing Low를 누르면 Low가 된다.

## Slide 27
꿀팁! Waveform Editing Tool을 누르고 파형을 드래그 하면 자동으로 High/Low가 됨.

## Slide 28
입출력단자들을 선택하여 드래그 함으로써 위치를 바꿀 수 있으며 각각의 Time을 설정하기 위하여 입력단자 하나를 선택 후 Count Value를 선택한다.
1
2
3
4

## Slide 29
진리표 대로 전부 만들어 준다.
SW_A | SW_B | SW_C | LED1 | LED2
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 30
시뮬레이션을 하기 전 파일을 저장한다.

## Slide 31
시뮬레이션을 하기 전 해야할것!
아래와 같은 방법을 하지 않고 시뮬레이션 결과를 살펴보면 입력보다 약간 늦게 데이터가 출력되고 해저드가 발생하는 것을 볼 수 있는데, 이것은 하드웨어적인 delay time을 적용하였기 때문이다. 이번에는 delay time을 고려하지 않은 시뮬레이션 방법을 살펴보자. 다른 과정은 똑같고 [Assignment]-[Settings..]을 클릭하여 나오는 Setting 창의 Category에서 Simulator Settings를 선택하고 Simulation mode를 timing이 아닌 functional로 바꿔준다.
1
2
3

## Slide 32
[Processing]-[Generate Functional Simulation Netlist]를 누르고 이후 성공 메시지가 나오면
다시 시뮬레이션 해 결과를 확인한다.

## Slide 33
시뮬레이션을 해보자. 위와 같이 딜레이 및 해저드가 제거됨을 확인 할 수 있다.
SW_A | SW_B | SW_C | LED1 | LED2
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
또한 진리표와 비교해보았을때
시뮬레이션 결과가 성공적인가를 확인한다.

## Slide 34
Kit 다운로드
Programmer

## Slide 35
HBE-Combo ll Kit에 다운로드 받기 전 핀을 지정해주는 과정이 필요하다.
Assignments -> Pins 선택 후 핀을 지정해주자.

## Slide 36
Pin Planner 창이 뜨면 해당 Node에 맞는 핀을 Location에 입력한다.
Kit 내부의 Pin 할당은 아래 표와 같거나 Page 60, 62를 참고하면된다. Cyclone II를 참고해야함!
Cyclone II | 
Pin 이름 | Pin 번호
LED1 | AF7
LED2 | AE7
LED3 | AB8
LED4 | W8
LED5 | AF6
LED6 | AE6
LED7 | AD7
LED8 | AC7
SW_A | Y10
SW_B | W10
SW_C | AA9
SW_D | V9
SW_E | AE9
SW_F | AC9

## Slide 37
HBE-Combo ll Kit에 다운로드를 받아보자. 일단 아래 작업 표시물중에 빨간색으로 표시된 Programmer를 클릭한다. 항상 다운받기 전 Compile 다시 하기!!
Hadware Setup이 USB-Blaster로 되어있는지와 Mode가 JTAG인지 확인후 Start 버튼을 누르면 다운로드가 된다.
이때 Progress가 100%가 되면 다운로드가 완료된것이다. 그후, 시뮬레이션 결과와 실제 Kit에서도 그와 같이 동작하는지 확인한다.
1
2
3

## Slide 38
VHDL 코딩
Page 229
실험 5

## Slide 39
File -> New -> VHDL File를 선택한 후 OK 버튼을 누르면 코딩창이 생성된다.
1
2
3

## Slide 40
실험 5. 본 실험은 4개의 스위치를 읽어 입력된 스위치 값을 7-segment에 표시하는 방법을 다룬다.
본 트레이닝 키트에서는 스위치를 누르면 ALTERA Chip에 연결된 PORT의 상태가 로직적으로 High 즉, ‘1’이 입력되는 구조로 있기 때문에 어떠한 키도 누르지 않는다면 모든 PORT의 상태는 Low 즉, ‘0’이 입력되고 있음을 알 수 있다.
Cyclone II | 
입 력 | 
Pin 이름 | Pin 번호
SW_A | Y10
SW_B | W10
SW_C | AA9
SW_D | V9
SEG_COM_0 | Y1
Cyclone II | 
출 력 | 
Pin 이름 | Pin 번호
SEG_A | AF5
SEG_B | AE5
SEG_C | AD6
SEG_D | AC6
SEG_E | AA2
SEG_F | AA1
SEG_G | AA6

## Slide 41
코딩 전 항상 VHDL File을 저장하면서 할 것!!

## Slide 42
코딩 파일은 button_7segment.txt파일로 첨부해놓았습니다.
주석도 달아놨으니 보시면 될것같습니다.

## Slide 43
코딩 후, Complie 전 Project Navigator의 Entity에서 Cyclone II을 우클릭 해서 Settings에 들어간다.

## Slide 44
Category에서 General 선택후에 Top-level entit가 architecture의 이름과 같은지 확인한다.
다르면 Complie이 안됨!
1
2

## Slide 45
Complie 후에 Waveform 파일로 돌아가서 Node Finder 창을 열어서 List를 누른 후, 입력과 출력 핀이 코딩한것과 일치한지 확인한다.
1
2

## Slide 46
Simulation을 돌린 후 결과를 확인한다.

## Slide 47
그 후, Pin Planner를 열어 해당 핀을 할당해준후, 다시 Compile 한 후에 Kit에 다운로드 받을 준비를 한다. 핀 할당 후에 다운로드 받기 전에 다시 Compile 하기!

## Slide 48
HBE-Combo ll Kit에 다운로드를 받아보자. 일단 아래 작업 표시물중에 빨간색으로 표시된 Programmer를 클릭한다. 항상 다운받기 전 Compile 다시 하기!!
Hadware Setup이 USB-Blaster로 되어있는지와 Mode가 JTAG인지 확인후 Start 버튼을 누르면 다운로드가 된다.
이때 Progress가 100%가 되면 다운로드가 완료된것이다. 그후, 시뮬레이션 결과와 실제 Kit에서도 그와 같이 동작하는지 확인한다.
1
2
3

## Slide 49
Kit에서 정상적으로 동작하는지 확인 한다. SW DCBA = 0000
Ex) SW_A만 누르면 0001이므로 7-Segment에 1이 뜨면 되며, SW_A와 SW_B를 누르면 0011이므로 7_Segment에 3이 뜨면 된다.
MSB
LSB